Doz` de aparat pt. montaj [n jgheab                     tip DAJ-1

cod N-04769

Doz` de aparat pt. montaj [n jgheab cu capac     tip DAJC-1

cod N-04769/C

- Doza de aparat este utilizat [n instala\ii electrice pentru montaj [n jgheab pentru [ncorporarea ]i fixarea aparatelor electrice

de joas` tensiune ( [ntreruptoare , prize).

Caracteristici func\ionale :

- Tensiunea maxim` de utilizare: 400V

- Dimensiuni : 80x80x35 ( 37 cu capac)

- Gradul de protec\ie : IP 30 ( asigur` protec\ia [mpotriva p`trunderii corpurilor str`ine cu diametru mai mare de

2,5mm ]i nu asigur` protec\ie la p`trunderea apei)

- Produsul corespunde prevederilor CEI 670: 1994

EXEMPLU DE COMAND~: Doz` de aparat pt. montaj [n jgheab           DAJ-1        N - 04769

# Text boxes

Denumire                                    Simbol              Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							 Fax.   0269 / 831231

# e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

Cod N-443714